Provozní řád koupaliště OBEC LUŠTĚNICE

zpracovaný dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a § 13 až 15 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

KOUPALIŠTĚ LUŠTĚNICE sídliště ul. NOVÁ

parcelní číslo: 500/5,500/9,500/10,500/11, a

st.320 vše  v k.ú. Luštěnice

provozovatel Obec LUŠTĚNICE, IČO:00238252

Zástupce provozovatele: Mgr. Magdalena Fišerová, starostka obce, tel. 601327200

Provozní  řád koupaliště  obec Luštěnice ( dále jen koupaliště) slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu venkovního rekreačního bazénu a musí být všemi návštěvníky dodržován.

Vstup do prostor koupaliště

1. Na informační tabuli u vchodu jsou zveřejněny ceny vstupného a provozní doba včetně dalších důležitých pokynů pro návštěvníky.

2. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou označenou datem zakoupení. Platnost jednodenních vstupenek končí téhož dne koncem provozní doby. Permanentky platí dle označení. Prodej vstupenek začíná otevřením pokladny a končí 45 minut před uzavřením areálu. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.

3. Vstupem do areálu koupaliště se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců koupaliště.

4. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu koupaliště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

5. Za eventuální ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost. Ceniny, doklady ani finanční obnosy nebudou brány do úschovy.

6. Případné změny provozní doby budou včas oznámeny v regionálním tisku, rozhlase i na informační tabuli u vchodu do areálu koupaliště i na internetové adrese www.lustenice.cz

Vyloučení z prostor koupaliště

1. Do areálu koupaliště  nemají přístup a z používání jeho zařízení jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, osoby ze zjevnými nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, ekzémy, plísněmi, vyrážkami, dále pod vlivem alkoholu nebo toxických látek.

2. Z areálu koupaliště  může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků koupaliště. V krajním případě, dle povahy přestupku, může správce koupaliště  požádat o zakročení příslušníky policie.

Pokyny pro návštěvníky

1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, popř. pokynů zaměstnanců koupaliště .

2. Návštěvníci, včetně malých dětí, jsou povinni používat sociální zařízení.

3. Před každým vstupem do bazénu se  osprchují .

4. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodů nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

5. Do vody bazénů nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem a osoby zahmyzené.

6. Do bazénu nemají přístup děti do 1 roku věku. Děti od 1 do 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.

7. Vstup do bazénů je povolen pouze v plavkách. Do bazénů je zakázán vstup ve svrchním oblečení a spodním prádle.

Plavky, plavecké pomůcky, vysoušeče vlasů, ani potřeby osobní hygieny se nepůjčují.

8. Drobná poranění, nevolnosti způsobené pobytem na slunci ošetří a první pomoc v případě tonutí poskytnou školení zaměstnanci. Při zdravotních problémech jiného charakteru přivolají lékařskou pomoc.Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

9. Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu především v prostorách zatravněných ploch, odpadky odhazovat do odpadkových košů, na nedopalky cigaret používat přenosné popelníky.

10.Při případném znečištění plochy určené k opalování či ochozů bazénů jsou povinni buď škodu sami napravit nebo upozornit správce koupaliště .

Při svévolném poškození kteréhokoliv zařízení koupaliště  zaplatí způsobenou škodu dle určení provozovatele.

11. Dětem do 1 roku není užívání bazénů povoleno. Doprovod dětí zodpovídá za jejich bezpečnost po dobu jejich pobytu ve vodě, nenechává je bez osobního dohledu.

12. Patnáct minut před koncem provozní doby musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli převléci a včas ukončit pobyt v areálu koupaliště.

Vstupní objekt se zavírá přesně v hodinu určenou jako konec provozní doby.

V prostoru koupaliště  je zakázáno:

1. Zdržovat se ve vyhrazených prostorách bez zaplacení vstupného.

2. Dětem mladším 3 let přístup do rekreačního bazénu bez doprovodu zákonných zástupců nebo osob starších 18 let.

3. Vstupovat do bazénu bez předchozího osprchování.

4. Koupání ve svrchním oblečení a spodním prádle v bazénu. Koupání dětí do 6 let v dětském bazénu bez plaveček nebo v papírových plenách.

5. Do ohraničené zóny kolem bazénů ( tzv. „mokrá zóna“) umisťovat kočárky či jejich části, deky na opalování nebo nafukovací matrace a pobývat zde ve svrchním oblečení a v obuvi.

6. Volat o pomoc bez vážné příčiny a srážet jiné osoby do bazénů.

7. Skákat do bazénu z bočních stran.

8. Chovat se hlučně.

9. Konzumace potravin a kouření na ochozech bazénů.

10. Manipulovat s provozně technickým zařízením koupaliště.

11. Vodit do prostor koupaliště psy a jiná zvířata.

12. Vstupovat do prostor koupaliště s jízdními koly a jinými jednostopými vozidly.

13. Používat kolečkové brusle v areálu koupaliště.

14. Přelézat oplocení nebo jakýmkoliv způsobem obcházet vstupní objekt.

15. Vyžadovat od zaměstnanců koupaliště služby odporující tomuto řádu.

16. Používat skleněných nádob a výrobků ze skla v areálu koupaliště mimo místo vyhrazené pro bufet.

Popis areálu

V areálu „obecního“ koupaliště dle části třetí vyhlášky č. 238/2011 Sb. (dále jen koupaliště) se nachází koupaliště, bufet, hřiště pro beachvolejbal. Celý areál je oplocen. V celém areálu jsou rozvody pitné vody z vodovodního řádu a je zde veřejná kanalizace, do které jsou svedeny všechny odpady mimo vody vypouštěné z bazénu.

Zavedeno třídění odpadů – papír, plasty, sklo a ostatní odpad. Areál je vybaven popelnicemi na ostatní odpad (3 ks o objemu 240 l), na papír modrý plastový pytel, na plast žlutý plastový pytel, na sklo nádoba, která se bude dle potřeby vyvážet na sběrný dvůr pracovníky obce.

Odpady vyváží firma AVE a. s. Benátky nad Jizerou, svozy budou probíhat dle harmonogramu svozu v obci, případně dle potřeby na zavolání.

Koupaliště je přizpůsobeno pro cca 250 návštěvníků za den. Doba provozu koupaliště je dle počasí červen – září, zahájení a ukončení sezónního provozu koupaliště je hlášeno příslušné hygienické stanici.

V oploceném areálu se nachází jeden bazén o velikosti 60*25m. Dno je svahovité od výšky vody 90 cm až do 190 cm.  K napuštění bazénu se používá vody z OBECNÍ STUDNY, voda z bazénu se vypouští do potoka. Přítok a odtok vody je nepřetržitý. Kolem jsou travnaté plochy. V blízkosti ochozu bazénu jsou sprchy ( 2 ks ) s betonovou vanou, která je před sezónou natírána vhodnou barvou. Voda ke sprchování je zajištěna z veřejného vodovodního řadu. K dispozici venkovní převlékárna.

V těsné blízkosti bazénu se nachází dvě vzájemně propojena brouzdaliště, každé o velikosti cca 5x5 m  a hloubkou vody cca 30 cm. Obě brouzdaliště jsou denně vypouštěna, čištěna a opětovně napouštěna pitnou vodou z veřejného vodovodu. V těchto brouzdalištích není jakost vody laboratorně sledována, a proto jsou označena jako bazénky pro soukromé účely – voda není hygienicky sledována.

Dále se zde nachází zděná budova, ve které jsou umístěny  WC pro ženy (2 ks + 1 umyvadlo), pro muže ( 1 ks + 1 pisoár + 1 umyvadlo). Pro personál koupaliště je vyčleněno jedno WC, šatna / v chatce u prodeje vstupenek/.

Voda se upravuje v minimálním rozsahu dávkování chlornanu sodného do maximální hodnoty 0,3 mg/l celkového chloru a to po ukončení denního provozu, před ranním zahájením provozu je orientační zkouškou ověřeno , že  v rekreační vodě není obsah celkového chloru překročen.

Dávkování se provádí manuálně dle laboratorních a vlastních rozborů vody.

Sledování nezávadnosti vody v bazénu a úklid areálu bude zabezpečen následovně:

- před denním zahájením provozu bude proveden úklid areálu, posečení trávy (dle potřeby) a proveden orientační rozbor vody.

- pro zajištění první pomoci a pořádku v bazénu bude v době koupání přítomen proškolený zaměstnanec.

- obsah celkového chlóru bude kontrolován hodinu před zahájením provozu, hodnota bude každý den zapisována do provozního deníku. Průhlednost, znečištění dna a hladiny kontrolováno průběžně, minimálně každý den před zahájením provozu. Tyto kontroly bude provádět zaměstnanec či jiná proškolená osoba koupaliště.

- Laboratorní kontrola rekreační a napouštěcí vody bude prováděna ve smyslu požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro betonové nádrže / koupaliště ve volné přírodě/ , výsledky budou prostřednictvím prováděcí laboratoře předávány příslušné KHS.

- Rozbor vody bude provádět akreditovaná laboratoř na základě písemné objednávky provozovatele koupaliště. První rozbor rekreační a plnící vody musí být proveden před zahájením sezóny, aby byly výsledky jakosti známi již před zahájením sezóny.

- Pokud během sezóny bude překročena limitní hodnota pro mikrobiologické ukazatele, je nutné provést  bez prodlení opakovaný odběr a rozbor. Při překročení limitní hodnoty i při opakovaném odběru není možné  provozovat koupání. Dojde-li k znečištění vody ke koupání , bude u vstupu na koupaliště umístěna v nesmazatelné formě informace o údajích se znečištění vody.

Dále bude zajištěno v době koupání dle  č. 238/2011 Sb.:

- denně před zahájením provozu úklid ploch pro slunění a odpočinek, vyprázdnění odpadkových košů,

- denně před zahájením provozu úklid sanitárních zařízení za použití dezinfekčních prostředků (včetně setření záchodových prkének dezinfekčním roztokem) a dále během dne úklid dle potřeby

- mechanická očista a dezinfekce povrchů van venkovních očistných sprch

- vedení zdravotní knihy – jméno, bydliště zraněného, druh úrazu, způsob ošetření a kým – koupaliště vybavenou lékarničkou

- vedení provozního deníku – záznamy o výsledcích pravidelných kontrol, měření jakosti vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., dávkování chlornanu sodného, záznamy o provedeném úklidu

- obsluha koupaliště a bufetu bude mít průkazy pracovníka pracujícího v potravinářství, čisté a vhodné oblečení, samostatné umývadlo na mytí rukou a samostatné WC, šatnu

Dezinfekční prostředky

Pro potřeby dezinfekce budou použity například tyto dezinfekční prostředky:

- Savo,

- Domestos,

- Larrin na vodní kámen,

- Fixinela,

- saponátový prostředek.

Dezinfekční prostředky se budou střídat podle zastoupení aktivní účinné látky a při jejich aplikaci se musí dodržovat expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence bakterií. Za dezinfekci odpovídá správce koupaliště.

Úklidové a dezinfekční prostředky jsou uloženy v uzamykatelném prostoru bez možnosti přístupu návštěvníků. Chlornan sodný dodávaný v plastových vratných obalech je skladován rovněž v uzamčeném venkovním, stinném prostoru bez možnosti vstupu návštěvníků.

Závěrečná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení koupaliště tak, aby nedocházelo k poškozování majetku.

V případě neuposlechnutí pokynů zaměstnanců koupaliště bude návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky i zaměstnance koupaliště a nabývá platnosti dnem schválení.

Za dodržování Provozního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.

Případné reklamace ze strany návštěvníků budou vyřizovány při osobním jednání se zástupcem provozovatele nebo se správcem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu.

Provozní řád schválen na veřejném zasedání zastupitelů obce Luštěnice  dne 17.09.2015 , usnesení č. 143

Vypracováno dne 21.07.2015